جدول تعيين ريزش طبيعي و دستگاه درو (هد) كمباين در غلات

| ميزان ريزش در هكتار (كيلوگرم) | تعداد دانه در يك متر مربع | وزن هزار دانه (گرم) | ارقام | نوع محصول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 كيلوگرم در هكتار | 125 | 40 | بهار | گندم |
|  | 114 | 44 | پیشتاز |  |
|  | 122 | 41 | سیوند |  |
|  | 111 | 45 | بک کراس روشن |  |
|  | 122 | 41 | پارسی |  |
|  | 125 | 40 | الوند |  |
|  | 109 | 46 | پیشگام |  |
|  | 125 | 40 | سیروان |  |
|  | 128 | 39 | سپاهان |  |
|  | 119 | 42 | گاسکوژن |  |
|  | 125 | 40 | میهن |  |
|  | 116 | 43 | اروم |  |
|  | 125 | 40 | ارگ |  |
|  | 128 | 39 | سیستان |  |
|  | 143 | 35 | افق |  |
|  | 132 | 38 | کویر |  |
|  | 125 | 40 | Sw 89 2 |  |
|  | 128 | 39 | سرداری |  |
|  | 147 | 34 | آذر 2 |  |
|  | 132 | 38 | جو |

نحوه استفاده :

- به منظور تعيين ريزش طبيعي و هد كمباين از كادر 65  × 5/38 سانتيمتر بمساحت مفيد 25/0 متر مربع به تعداد 4  تكرار استفاده مي گردد  تا  تعداد دانه در يك متر مربع بدست آيد بعد از جدول فوق استفاده 
مي شود.

- چنانچه تعداد دانه در يك متر مربع با جدول مطابقت نداشت ميزان ريزش در هكتار با تناسب محاسبه
  مي گردد.

##### اداره امور فن آوريهاي مكانيزه کشاورزی

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

فروردین ماه سال 1395

جدول تعیین ریزش انتهای کمباین درغلات

| میزان ریزش در هکتار | تعداد دانه در یک متر مربع در عرض برشهای انواع کمباین (متر) | وزن هزار دانه (گرم) | ارقام | نوع محصول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 5/5 | 9/4 | 2/4 | 7/3 | 1/3 | 6/2 |  |  |  |
| 50 کیلوگرم در هکتار | 750 | 687 | 612 | 525 | 462 | 387 | 325 | 40 | بهار | گندم |
|  | 684 | 627 | 559 | 479 | 422 | 353 | 296 | 44 | پیشتاز |  |
|  | 732 | 671 | 598 | 512 | 451 | 378 | 317 | 41 | سیوند |  |
|  | 666 | 610 | 544 | 466 | 411 | 344 | 289 | 45 | بک کراس روشن |  |
|  | 732 | 671 | 598 | 512 | 451 | 378 | 317 | 41 | پارسی |  |
|  | 750 | 687 | 612 | 525 | 462 | 387 | 325 | 40 | الوند |  |
|  | 654 | 600 | 534 | 458 | 403 | 338 | 283 | 46 | پیشگام |  |
|  | 750 | 687 | 612 | 525 | 462 | 387 | 325 | 40 | سیروان |  |
|  | 768 | 704 | 627 | 538 | 474 | 397 | 333 | 39 | سپاهان |  |
|  | 714 | 655 | 583 | 500 | 440 | 369 | 309 | 42 | گاسکوژن |  |
|  | 750 | 687 | 612 | 525 | 462 | 387 | 325 | 40 | میهن |  |
|  | 696 | 638 | 568 | 487 | 429 | 360 | 302 | 43 | اروم |  |
|  | 750 | 687 | 612 | 525 | 462 | 387 | 325 | 40 | ارگ |  |
|  | 768 | 704 | 627 | 538 | 474 | 397 | 333 | 39 | سیستان |  |
|  | 858 | 787 | 701 | 601 | 529 | 443 | 372 | 35 | افق |  |
|  | 792 | 726 | 647 | 554 | 488 | 409 | 343 | 38 | کویر |  |
|  | 750 | 687 | 612 | 525 | 462 | 387 | 325 | 40 | Sw 89 2 |  |
|  | 768 | 704 | 627 | 538 | 474 | 397 | 333 | 39 | سرداری |  |
|  | 882 | 809 | 720 | 617 | 544 | 456 | 382 | 34 | آذر 2 |  |
|  | 792 | 726 | 647 | 554 | 488 | 409 | 343 | 38 | جو |

نحوه استفاده:

1- بمنظور تعیین ریزش انتهای کمباین از کادر 60×5/33 سانتیمتر به مساحت مفید 2/0 متر مربع با ارتفاع 10 سانتیمتر که کف آن با برزنت پوشیده شده است به تعداد 5 تکرار استفاده می گردد. مسئول اندازه گیری در حین حرکت کمباین، کادر چوبی را با یک حرکت سریع بلا فاصله در وسط و بین چرخهای عقب کمباین طوری قرار میدهد که طول کادر عمود بر جهت حرکت کمباین باشد و مواد خروجی انتهای کمباین داخل کادر ریخته شود. دانه های سالم،شکسته شده و دانه های موجود در خوشه های نیمکوب جمع آوری تا تعداد دانه در یک متر مربع بدست آید و بعد از جدول فوق استفاده شود.

2- ضریب تصحیح یا مساحت برداشت شده بر مساحت کادر در جدول فوق اعمال گردیده است.

روش محاسبه ضریب تصحیح :  با عنایت به اینکه قسمتی از ریزش انتهای کمباین در خارج از کادر قرار می گیرد لذا ابتدا باید محاسبه شود که دانه های ریخته شده در داخل کادر مربوط به چه سطحی از مزرعه برداشت شده می باشد.

سطح ریزش در انتهای کمباین(متر مربع)                  سطح برداشت شده در جلو کمباین(متر مربع)

335/0 ×1×5                                                 335/0×2/4×5

(335/0×6/0)×5                                                          X

متر مربع سطح برداشت شده       2/4 »  X =

2/4                                 مساحت برداشت شده

2/4    = -------------     =   -------------    =  ضریب تصحیح

2/0×5                                    مساحت کادر

3- چنانچه تعداد دانه در یک متر مربع با جدول مطابقت نداشت میزان ریزش در هکتار با تناسب بدست می آید.

##### اداره امور فن آوريهاي مكانيزه کشاورزی

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

فروردین ماه سال 1395